Ime i prezime:___________________________________________________, A-grupa

- Snaga je__________________________________________________________________

- Stupanj djelovanja nikada ne može postići vrijednost ______________________________

- Potencijalna energija je energija ______________________________________________

- Složeni prijenosni omjer je omjer u kojemu ____________________________________

- Koliki rad izvrši dizalica kad podigne teret 2 000 kg na visinu od 120 cm?

- Elektromotor s remenicom promjera 300 mm čini 900 min-1, te tjera bušilicu čija remenica

čini 400 min-1. Koliki je promjer remenice bušilice i koliki je prijenosni omjer?

- Kolika je kinetička energija bata težine 50 N koji padajući postigne brzinu od 10 m/s?

Ime i prezime:___________________________________________________, B-grupa

- Rad je  __________________________________________________________________

- Stupanj djelovanja je omjer  _________________________________________________

- Kinetička energija je energija   ______________________________________________

- Jednostavni prijenosni omjer je omjer u kojemu ________________________________

- Vučna sila lokomotive je 150 kN, a brzina joj je 40 km/h. kolika je snaga lokomotive?

- Dizalica je podigla teret mase 1 000 kg na visinu od 10 m za 1 minutu jednolikom brzinom.

- Dovedena snaga od motora do dizalice iznosila je 2,5 kW. Odredite iskoristivost dizalice.

- Na kojoj visin bat težine 50 N ima potencijalnu energiju od 250 J?