Ime i prezime:

1. Na konzolu dužine 1600mm djeluje na slobodnom kraju moment od 25kN. Odredite stranicu

kvadrata ako je dopušteno naprezanje 100MPa!

2. Vratilo dugo 600cm mora prenijeti snagu 14,04kW pri 3,3 s-1. Koliki je kut zakretanja i

promjer vratila ako je dopušteno tangencijalno naprezanje 12MPa, a modul smicanja 90GPa.

3. Izračunaj momente inercije i momente otpora za kružni poprečni presjek promjera 120mm!

Ime i prezime:

1. Izračunaj potreban promjer konzole modula elastičnosti 2,1 105MPa, dužine 1200mm,

opterećenu na slobodnom kraju silom od 20kN ako progib ne smije biti veći od 0,5mm.

2. Štap od okruglog lijevanog željeza opterećen je momentom torzije od 8kNm, dopuštenog

naprezanja 60MPa, modula smicanja 83GPa. Dimenzioniraj štap ako je dugačak 2,5m.

3. Izračunaj momente inercije i momente otpora kvadratne površine stranice 25mm!