Škola:  _____________________________________________________________

ZANIMANJE: ELEKTROINSTALATER

IME I PREZIME UČENIKA:________________________________________

Stručno- teorijski dio pomoćničkog ispita

Max. broj bodova: 200

Ostvareno:___________; __________%

Predviđeno vrijeme: 240 min.

U ________________, ________________

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ako u stambenoj zgradi imamo etažne razdjelnike u njima su smješteni : a) ................................................................................................................. b) ................................................................................................................. | 1 |

| 2. | Pojmove na lijevoj strani poveži s njihovim značenjima na desnoj strani , stavljajući a, b, c, d, ispred točnih odgovora : a) Instalirana snaga ( ........ ) Omjer vršnog i instaliranog opterećenja b) Vršno opterećenje ( ........ ) Zbroj nazivnih snaga svih trošila c) Faktor potražnje ( ....... ) Omjer vršnog opterećenja zgrade sa zbrojem vršnih opterećenja svih stanova d) Faktor istodobnosti ( ........ ) Maksimalna vrijednost opterećenja | 2 |
| --- | --- | --- |

| 3. | Limitator smješten u razdjelniku stana služi ………………………………… ……………………………………………………………………………….... | 1 |
| --- | --- | --- |

| 4. | Navedi dva trošila u stanu koja moraju imati svoj zasebni strujni krug. ( bez razdjelnih kutija na potezu razdjelnik – trošilo ) .......................................................................................................................... | 1 |
| --- | --- | --- |

| 5. | Praksa je pokazala da se strujni krugovi manjih objekata najčešće izvode: a) Strujni krugovi rasvjete vodovima presjeka ……..…..…... mm2 b) Strujni krugovi utičnica vodovima presjeka ………..…..... mm2 | 1 |
| --- | --- | --- |

| 6. | Nabroji što sve treba spojiti na sabirnicu za dodatno izjednačavanje potencijala u kupaonici ( ako je izgrađeno od metala ) - ………………………………… - …………………………………….. - ………………………………… - …………………………………….. - ………………………………... - ……………………………………. - ………………………………… | 2 |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Zadatak | Bod |
| 7. | Kakve je izvedbe ( a ) i na kojoj visini se montira ( b )utičnica za priključak perilice rublja : a) ………………………………… b) …………………………………. | 1 |

| 8. | Parica predstavlja osnovu simetričnog voda za telekomunikacije , a sastoji se od ............ vodiča , promjera .....................mm ili .................. mm tako da više upredenih parica čini telekomunikacijski TK kabel . Četvorka predstavlja ........................... parice i ima ............................. vodiča . (Na označena mjesta upiši potrebne podatke ) | 3 |
| --- | --- | --- |

| 9. | Optički kabeli prenose signale pomoću ……………………. i zato na početku imaju optički predajnik izveden pomoću ............................................................, a na kraju optoelektrički pretvarač izrađen pomoću ........................................... ( Dopuni označena mjesta ) | 2 |
| --- | --- | --- |

| 10. | Za antensku instalaciju koriste se posebni vodovi koji se zovu ............................ ..................................... a što su oni duži gušenje signala je ................................. ( Na označenom mjestu dopuni rečenicu.) | 1 |
| --- | --- | --- |

| 11. | Poveži pojedinu vrstu el. instalacije s mjestom primjene tako da staviš odgovarajuće slovo: a, b, c, d, ispred točnog odgovora : a) podne instalacije ( ........ ) industrijski prostori b) kanalni razvod ( bus bar) ( ........ ) poslovni prostori c) instalacije na odstojnim obujmicama „ OG „ ( ........ ) poljoprivredni prostori d) vodovi na nosivom užetu ( ........ ) vlažne prostorije, radionice | 2 |
| --- | --- | --- |

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 12. | Skiciraj jednopolnu shemu razdjelnog ormarića stana bez ugrađenog brojila sa zadanim elementima : - limitator Q1 25 A 1 komad - FID sklopka Q2 40/ 0,5 A 1komad - KZS F1 16 / 0,03 A 1 komad - tri strujna kruga rasvjete - četiri strujna kruga utičnica - dva strujna kruga za stalno priključenje el. bojlera i el. štednjaka . | 4 |

| 13. | EIB instalacijski sustavi imaju zasebno energetski ( napojni ) vod i samo dvožilni BUS vod po kome putuju signali u oba smjera a omogućava : (Zaokruži jedan netočan odgovor ) a) centralno isključenje instalacije i paljenje kompletne rasvjete odjednom b) daljinsko upravljanje rasvjetom, roletama i žaluzinama c) upravljanje uređajima u kući putem telefona d) regulaciju temperature posebno u svakoj prostoriji ovisno o prisutnosti osobe, otvorenosti prozora, dobu dana ili noći e) ne postoji mogućnost programiranja upravljačkih funkcija kod promjene namjene prostora | 1 |
| --- | --- | --- |

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 14. | Stambeni objekt s prizemljem i katom ima kod ulaza u dvorište dva tipkala za zvonce i ponovo po tipkalo za zvonce kod svakih ulaznih vrata . Stanari imaju mogućnost tipkalom aktivirati el. bravu na vratima za ulaz u dvorište . Poveži sve navedene elemente na započetoj shemi. S1, S2 – tipkalo za zvono S3, S5 – tipkalo za el. bravu S4, S6 – tipkalo za zvono kod stana | 4 |

| 15. | Snaga ugrađenih kondenzatora za kompenzaciju jalove energije mora odgovarati : a) ukupnoj snazi trošila b) radnoj snazi trošila c) jalovoj snazi trošila | 1 |
| --- | --- | --- |

| 16. | Kompenziranje jalove energije omogućava : (Zaokruži točne odgovore. Netočno donosi negativni bod ) a) Dodatno priključenje novih trošila bez povećanja presjeka napojnog kabela i ugradnje nove sklopke b) Smanjenje faktora snage c) Financijski povoljne efekte kod plaćanja potrošene el. energije za veće potrošače d) Povećanje gubitaka u prijenosu el. energije | 2 |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Zadatak | Bod |
| 17. | Navedi tri vrste kompenzacije jalove energije : a) …………………….. b) ……………………… c) …………………… | 1 |

| 18. | Nabroji tri načina izrade protueksplozijske zaštite koji se primjenjuju kod protueksplozijski zaštićenih uređaja : a) ..................................................................................... b) ..................................................................................... c) ...................................................................................... | 1 |
| --- | --- | --- |

| 19. | Protueksplozijski zaštićen uređaj zadovoljava za : a) sve vrste eksplozivnih plinova b) sve vrste eksplozivne prašine c) točno navedene eksplozivne grupe ( I ili II ) temperaturne razrede ( T1-T6 ) | 1 |
| --- | --- | --- |

| 20. | a) Zbog čega se izvodi unutarnji LPS ? b) Kako se izvodi? a) ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… b) ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. | 2 |
| --- | --- | --- |

| 21. | Odvodi kod LPS moraju zadovoljavati slijedeće uvjete : a) Na manjim objektima dovoljan je samo jedan odvod b) Moraju biti izrađeni od što više komada. c) Mogu se ugrađivati u metalne slivnike d) Duljina strujne staze mora biti što manja e) Ne smiju se ugrađivati ispod žbuke. | 2 |
| --- | --- | --- |

| 22. | a) Je li nužno povezati odvod gromobranske instalacije s željeznom armaturom etaže kod višeetažnog objekta ? ( DA / NE ) b) Treba li galvanski povezati armaturu temelja ako se koristi kao temeljni uzemljivač ? ( DA / NE ) a) …………………………. b) ………………………… | 1 |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Zadatak | Bod |
| 23. | Navedi postupke pružanja prve pomoći osobi koja je pala s visine . ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. | 2 |

| 24. | a) Smije li se kroz istu instalacijsku cijev, instalacijski kanal ili kroz višežilni kabel voditi više strujnih krugova ne računajući upravljačke i pomoćne strujne krugove ? ( DA / NE ) b) Smije li kroz istu razvodnu kutiju prolaziti vodiči različitih strujnih krugova? a) …………………………… b) …………………………………. | 1 |
| --- | --- | --- |

| 25. | Osim na novoizgrađenom objektu propisano ispitivanje el. instalacija mora se obavezno izvršiti još kod 2 situacije . Koje ? a) ……………………………… b) ……………………………………… | 1 |
| --- | --- | --- |

| 26. | Pregled kojim se utvrđuje : - postojanje oštećenja izolacije vodova , posebno na pregibnim mjestima - postojanje oštećenja utičnica , sklopki i prekidača - dobro zatvaranje poklopaca i vrata razdjelnih ormarića i ploča - provjera podešenosti zaštitnih uređaja s obzirom na snagu trošila, presjek vodiča i očekivanu vrijednost struje kratkog spoja nazivamo ……………………………………………………………………. | 1 |
| --- | --- | --- |

| 27. | Navedi osim vizualnog barem još tri ispitivanja koja treba provesti kod periodičkih pregleda instalacija: - ………………………………………………………………………. - ………………………………………………………………………. - ………………………………………………………………………. | 2 |
| --- | --- | --- |

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 28. | Otpor izolacije se mjeri megaommetrom. Prije samog mjerenja treba : a) isključiti napajanje i provjeriti beznaponsko stanje b) trošila trebaju biti uključena u instalaciju c) sve sklopke i prekidači trebaju biti isključeni d) u TN – S sustavima razdvojiti N i PE vodiče ( Zaokruži točne odgovore .Netočan odgovor poništava točne odgovore ) | 2 |

| 29. | U kojem vremenu ( u sekundama ) mora isklopiti zaštita od neizravnog dodira ? a) za priključnice i prenosiva trošila …………………………………….. b) za stalno priključena trošila ……………………………………. | 1 |
| --- | --- | --- |

| 30. | Mjerenje impedancije petlje vršimo mjerenjem napona Uo pri otvorenim sklopkama te napona U1 i jakosti struje I pri zatvorenim sklopkama . To je metoda ……………………………………………………………. Otpor petlje izračunamo po formuli : Zs = .......................................... W | 2 |
| --- | --- | --- |

| 31. | O čemu bitno ovisi trajnost žarulja s žarnom niti ? .......................................................................................................................... | 1 |
| --- | --- | --- |

| 32. | Navedi primjere prostorija u kojima je potrebna niže navedena rasvijetljenost : a) do 100 lx ………………………………………………………….. b) 300 – 500 lx ………………………………………………………….. c) 1000 – 1500 lx ……………………………………………………….. | 2 |
| --- | --- | --- |

| 33. | Za vrijeme 2 – 5 s nakon uključivanja starter fluorescentne cijevi osigurava ................................................... elektroda, a svojim isključenjem uzrokuje na prigušnici ……………………………... potreban za start fluorescentne cijevi. | 2 |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Zadatak | Bod |
| 34. | Nakon uključenja, starter fluorescentne cijevi ostaje .................................. jer je pogonski napon cijevi ........................[ V ]. a napon paljenja startera oko 180V. | 2 |

| 35. | Predspojna naprava kod žarulja na izboj služi za stvaranje............................. ...................................................................................................... izboja plina. | 1 |
| --- | --- | --- |

| 36. | Predspojne naprave kod žarulja na izboj izrađuju se kao : - ........................................................................................... - ........................................................................................... - ........................................................................................... | 2 |
| --- | --- | --- |

| 37. | Pojava treperenja svjetlosti na predmetima koji se miču sprječava se : - ............ - ................................................................................................................. - .................................................................................................................. | 2 |
| --- | --- | --- |

| 38. | Postupak paljenja živine žarulje traje 3 – 6 minuta jer se pomoću startne ......................................pojavi početni izboj u argonu (crvenkaste boje ), a tek kada ispari ........................................................ uspostavi se normalna svjetlost. Žižak se izrađuje od …………………………………....................................... Vanjski balon sadrži sloj fosfora koji .................................................................. ............................................................................................................................. | 3 |
| --- | --- | --- |

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 39. | Dovrši sheme spoja fluorescentnih cijevi : | 3 |
|  | a) Induktivni. |  |  |
|  | b) Kompenzirani. |  |  |
|  | c) Kapacitivni. |  |  |

| 40. | Na prikazanoj shemi za spajanje visoko tlačnih natrijevih ( VTNa ) i metalhalogenih ( VTH ) žarulja navedi nazive i ulogu elemenata 2 i 3 . | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 - .................................................... .......................................................... ........................................................... 3 - ..................................................... ........................................................... .......................................................... |  |  |

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 41. | Kako se zove i čemu služi element Tr na prikazanoj shemi spajanja niskotlačne natrijeve žarulje ? Tr - ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... | 1 |

| 42. | Navedeni su ( približno ) sati trajanja pojedinih izvora svjetlosti. Dopuni tablicu nazivima izvora svjetlosti. Trajanje ( h ) 1000 4000 7500 16000 32000 Vrsta izvora obična žarulja | 2 |
| --- | --- | --- |

| 43. | Poredaj svjetlosne izvore po efikasnosti. Izvor koji proizvodi najviše lm/W dobiva broj 1 sljedeći broj 2 ...... .......... - Obične žarulje ......... - Visokotlačne metalhalogene .......... - Halogene žarulje .......... - Visokotlačne natrijeve .......... - Fluorescentne cijevi .......... - Niskotlačne natrijeve | 2 |
| --- | --- | --- |

| 44. | Fluokompaktna žarulja sastoji se od : 1) .................................................................................................................. 2) ................................................................................................................... 3) .................................................................................................................... | 1 |
| --- | --- | --- |

| 45. | Halogene žarulje uz žarnu nit imaju dodane halogenide koji sprječavaju trošenje žarne niti što omogućava veći pritisak i višu temperaturu pa se balon izrađuje od ........................................................................................................... | 1 |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Zadatak | Bod |
| 46. | Poveži linijama naziv i značenje sljedećih elemenata svjetiljki : a) difuzor Reflektira i usmjerava svjetlo b) raster Raspršuje svjetlo i smanjuje luminanciju c) refraktor Otklanja direktan pogled na izvore svjetlosti d) reflektor Ima strukturu prizme, stvara dojam veće površine | 2 |

| 47. | Skup mjera u rasvjeti prometnica, koje vozaču nedvosmisleno pružaju trenutačnu jasnu sliku ceste i njezina smjera nazivamo .............................. ...................................................................................................................... | 1 |
| --- | --- | --- |

| 48. | Upiši dvije vrste instalacija koje pripadaju elektroenergetskim instalacijama - ………………………………………………………………… - ………………………………………………………………… | 1 |
| --- | --- | --- |

| 49. | Navedi barem četiri vrste telekomunikacijskih instalacija : - ......................................................... - ......................................................... - ........................................................ - .......................................................... - ........................................................ - .......................................................... | 2 |
| --- | --- | --- |

| 50. | Prema čemu se razlikuju niže navedene instalacije : -instalacije u suhim prostorima -instalacije u prostorima sa specifičnim uvjetima ( sportska dvorana, kazališta.) -instalacije u posebnim prostorima ( vlažni, vrući, ugroženi požarom ….) -instalacije u eksplozivno ugroženim prostorima Razlikuju se prema ……………………………………………………… | 1 |
| --- | --- | --- |

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 51. | Koliki je iznos malog napona kod : - izmjenične struje ………………………………………………….... - istosmjerne struje …………………………………………………… | 1 |

| 52. | Kod instalacije dizala napajanje elektromotora izvodimo preko .......................... strujnih krugova . Signalizaciju upravljanje i zaštitu izvodimo preko ................. ............................................................................... strujnih krugova. | 1 |
| --- | --- | --- |

| 53. | Strujna shema u povezanom obliku prikazuje ..................................................... .............................................................................................................................. | 1 |
| --- | --- | --- |

| 54. | Što označavaju grupe slovnih simbola i oznaka kojima se označavaju izolirani vodovi i kabeli : ( Napiši općenito ) I - …………………………………………………………………….. II - …………………………………………………………………….. III - …………………………………………………………………….. IV - …………………………………………………………………….. V - …………………………………………………………………….. VI - …………………………………………………………………...... VII - ………………………………………………………………….... | 3 |
| --- | --- | --- |

| 55. | Prema međunarodnim propisima izolacija vodiča ima oznake V, R, S. Napiši kojim izolacionim materijalima odgovaraju: b) V - ............................................................................. c) R - ............................................................................. d) S - ............................................................................. | 3 |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Zadatak | Bod |
| 56. | Kako se označava prema međunarodnim propisima (CENELEC ): vod s žutozelenom žilom - ……………………………………… vod bez zaštitnog vodiča - ………………………………………. | 1 |

| 57. | Kojim su novim ( CENELEC ) zamijenjene stare oznake za građu vodiča? višežičani – stara oznaka M > nova oznaka ......................... mnogožičani za fiksno polaganje F > nova oznaka ......................... mnogožičani za savitljive vodove J > nova oznaka ........................ posebno savitljivo S > nova oznaka ....................... | 2 |
| --- | --- | --- |

| 58. | Za višežilne izolirane vodove i kabele propisano je označavanje žila bojama. Uz svaku boju napiši koja je namjena vodiča označenog tom bojom. Zeleno / žuta - ................................................................................................... Svijetloplava - ................................................................................................... Crna - ................................................................................................... Smeđa - ................................................................................................... Bijela -.................................................................................................... | 2 |
| --- | --- | --- |

| 59. | Napišite kako su bojama i brojevima označene žile navedenih višežilnih izoliranih vodova. Uz redni broj žile u vodu napiši odgovarajuću boju. GG/J – Y 7 x 1,5 500 V 1. žila ............................................................................. 2. žila ............................................................................. 3. žila ............................................................................. 4. žila ............................................................................. 5. žila ............................................................................. 6. žila ............................................................................. 7. žila ............................................................................. | 3 |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Zadatak | Bod |
| 60. | Dozvoljeni pad napona električne instalacije iznosi: za strujni krug rasvjete - ……………. % za strujne krugove ostalih trošila - …………..... % | 1 |

| 61. | Koristeći tablicu u prilogu odredi trajno dopuštenu struju pri temperaturi okoline 30 °C za slijedeće načine polaganja vodova presjeka 2,5 mm2 : Jednofazni strujni krug ( L, N, PE ) opterećena dva vodiča: izolirani vodiči u instalacijskoj cijevi ( način B ) - ……………........A višežilni kabeli u zidu ( način polaganja C ) - ………………....A jedno ili višežilni kabeli u zemlji ( način D ) - ……………….....A | 1 |
| --- | --- | --- |

| 62. | Navedi dvije situacije kada moramo računati s manjom trajno dopuštenom strujom vodova pri normalnim uvjetima polaganja. a) .......................................................................................................................... b) .......................................................................................................................... | 1 |
| --- | --- | --- |

| 63. | Prema novim europskim preporukama instalacijske cijevi definiraju se prema vanjskim promjerima. Navedi pet vanjskih promjera cijevi između 16 i 63mm a) …………... b)…………... c) ………….. d) …………... e) ………….. | 2 |
| --- | --- | --- |

| 64. | Navedi : a) tri promjera okruglih plastičnih kutija za podžbuknu instalaciju. b) tri dimenzije četvrtastih kutija za nadžbukne instalacije : a) ø. ………… ø. ……....... ø. ……….... b) ………….. . ……….... . ………... | 1 |
| --- | --- | --- |

| 65. | Sloj žbuke na cijevima treba biti minimalno ………............. mm . Razvodnu kutiju obavezno postavljamo nakon .......................... koljena, odnosno ......................................................... metara pravolinijske cijevi. | 1 |
| --- | --- | --- |

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 66. | Krajeve finožičanih vodiča treba u pravilu završiti............................................. koja je obavezna za vodiče iznad ..................................mm2 | 1 |

| 67. | Kod priključka voda na trošilo ili priključne naprave ( utikač ) vodovi se mehanički rasterete posebnom obujmicom za pričvršćenje. Koji od vodiča iza obujmice ne smije nikada biti mehanički opterećen pa se ostavlja najmanje 8 mm duži ? (zaokruži točan odgovor ) a) L – vodič b) PE – vodič c) N - vodič | 1 |
| --- | --- | --- |

| 68. | Spojna mjesta su najosjetljiviji dijelovi električne instalacije i uređaja pa loše kontaktno mjesto ima za posljedicu: ( Zaokruži točne odgovore. ) a) smanjenje prelaznog otpora b) intenziviranje oksidacijskih procesa i povećanje prelaznog otpora c) povećanje zagrijavanja d) smanjenje pada napona | 1 |
| --- | --- | --- |

| 69. | U razvodnim kutijama možemo pojedinačnim spojnicama spajati vodiče presjeka ……............................ mm2 i …….......................... mm2. Za presjeke veće od navedenih koriste se ........…………………………......... . | 2 |
| --- | --- | --- |

| 70. | Na prikazanoj slici utičnice upiši koji vodiči se spajaju na označena mjesta | 1 |
| --- | --- | --- |

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 71. | Poveži elemente za uključivanje rasvjete sa jednog mjesta grupnom sklopkom. a) Nadopuni strujnu shemu b) Temeljem građevinskog završi elektroinstalacijski nacrt a ) b ) | 4 |

| 72. | Završi shemu spajanja senzora gibanja . | 4 |
| --- | --- | --- |

| 73. | Zaštita električnih naprava označava se slovima IP i dva broja. Što znači ? a) prvi broj - ………………………………………………………..................... b) drugi broj- ……………………………………………………........................ | 1 |
| --- | --- | --- |

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 74. | Trošilo nazivne struje 10A vuče električnu struju jakosti 13A. Takvo stanje nazivamo: a) prenapon b) stanje kratkog spoja c) preopterećenje | 1 |

| 75. | Stanje kratkog spoja instalacije nastane u sljedećim slučajevima : a) Ako strujni krug opteretimo trošilom veće snage od predviđene b) Prilikom nestanka izolacije između faznog i neutralnog vodiča c) Kod loše procijenjenog faktora istodobnosti d) Uporabom uređaja (npr. elektromotora ) preko njegove nazivne snage | 1 |
| --- | --- | --- |

| 76. | Poveži linijama oznake osnova osigurača s načinom priključivanja vodiča . a) TZ priključivanje s prednje strane b) UZ priključivanje sa stražnje strane c) EZ priključivanje s prednje strane oklopljen | 1 |
| --- | --- | --- |

| 77. | Koja svojstva imaju visokoučinski osigurači tipa NH ? a) mogu prekinuti jače struje kratkog spoja od ostalih osigurača b) zaštićeni su od direktnog dodira rukom c) umeću se i vade zavrtanjem glave osigurača d) zbog oblika patrone nazivaju se još i nožasti osigurači e) ne primjenjuju se u industrijskim instalacijama i trafostanicama ( Zaokruži točne odgovore. Krivi odgovor poništava točan odgovor ) | 1 |
| --- | --- | --- |

| 78. | Kako se zovu patrone osigurača koje isključuju : a) brže od 1 sekunde ( t< s ) Ia = 3 – 5 IN …………………… b) brže od 5 sekundi ( t < 5s ) Ia = 5 IN …………………… | 1 |
| --- | --- | --- |

| 79. | Automatski osigurač tipa C mora reagirati za slijedeći iznos struje : a) 3 – 5 × IN pogodno za zaštitu vodova i kabela b) 5 – 10 ×IN pogodno za elektromotore c) 10 – 20 ×IN za naprave s velikim strujnim udarima npr. Transformatore | 1 |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Zadatak | Bod |
| 80. | Navedi tri načina nastanka prenapona u mreži ili instalaciji. - .......................................................................................................................... - ......................................................................................................................... - ......................................................................................................................... | 1 |

| 81. | Objekt koji uz ugrađene odvodnike prenapona ima i gromobransku instalaciju mora još dodatno imati ………………………………………....................... | 1 |
| --- | --- | --- |

| 82. | Najveća jakost struje koja još uvijek neće ugroziti čovjeka bez obzira koliko dugo protjecala je: a) 10 mA b) 30 mA c) 50 mA | 1 |
| --- | --- | --- |

| 83. | Skica prikazuje čovjeka u dodiru sa aktivnim vodičima razdjelnog sustava a) Kako nazivamo opasnost koju prikazuje shema? .................................................................................................................... b) Koliki napon djeluje na čovjeka? ............................................... | 2 |
| --- | --- | --- |

| 84. | Problematika zaštite od električnog udara pojam indirektni dodir definira kao: a) dodir s dijelovima koji su zbog kvara došli pod napon. b) dodir s dijelovima koji su normalno pod naponom. c) dodir dva fazna vodiča ili dodir faznog i neutralnog vodiča. | 1 |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Zadatak | Bod |
| 85. | Napon koraka je ............................................................................................... ........................................................................................................................... | 1 |

| 86. | Na shemi je prikazan jedan od tipova razdjelnih (distributivnih) sustava. b) Napiši značenje sljedećih oznaka na shemi: L1 - ……………………… N - ........................................... L3 - ……………………… PE - ........................................... | 2 |
| --- | --- | --- |

| 87. | Koja od navedenih zaštitnih mjera služi za zaštitu od indirektnog dodira? a) Zaštita pomoću FI – zaštitne sklopke u TT mreži. b) Zaštita uporabom uređaja klase II c) Zaštita postavljanjem izvan dohvata ruke. d) Električno odvajanje. e) Zaštita pregradama ili kućištima f) Zaštita preprekama. | 2 |
| --- | --- | --- |

| 88. | Kakvu zaštitu imaju uređaji označeni simbolom To je zaštita ……………………………………………………………… | 1 |
| --- | --- | --- |

| 89. | Zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS ili FI – zaštitna sklopka) služi: a) za zaštitu od indirektnog dodira, b) za zaštitu od atmosferskih prenapona, c) za zaštitu od kratkog spoja | 1 |
| --- | --- | --- |

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 90. | Zaštita od izravnog i neizravnog dodira ostvaruje se snižavanjem napona. Što znače skraćenice ? a) SELV - ............................................................................................................ b) PELV - ............................................................................................................ | 1 |

| 91. | a) Posebno svojstvo vodiča za spajanje unutar razvodnog uređaja oznake P/ FJ. a) aluminijski b) lagan c) savitljiv d) krut | 1 |
| --- | --- | --- |

| 92. | Što označavamo na elementima unutar razdjelnika ? a) Na osiguračima - …………………………………………………. b) Na rednim stezaljkama - ………………………………………… | 1 |
| --- | --- | --- |

| 93. | Strujni mjerni transformatori ugrađuju se razdjelnik kad očekujemo struje iznad a) 50 A b) 100 A c) 200 A d) 500 A | 1 |
| --- | --- | --- |

| 94. | Za priključak novih potrošača distributer izdaje.................................................... | 1 |
| --- | --- | --- |

| 95. | Priključi trošilo na izvor preko brojila. | 2 |
| --- | --- | --- |

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 96. | Elektronički element prikazan simbolom je ....................................................... | 1 |

| 97. | Rasporedi nazive elektroničkih izvora. a) izvor sinusnog napona, b) izvor istosmjernog napona, c) izvor pravokutnog napona, .............. ............... ............... | 1 |
| --- | --- | --- |

| 98. | Simboli elektroničkih elemenata su : a) Shockleyeva dioda b) tiristor c) dijak d) trijak (...........) (...........) (...........) (...........) | 2 |
| --- | --- | --- |

| 99. | Ovaj simbol predstavlja : a) stabilizator napona 12 V b) pretvarač istosmjernog napona u izmjenični napon c) bateriju od 12V | 1 |
| --- | --- | --- |

| 100. | Upiši pokraj simbola imena izvoda . ................................... ........................................ | 1 |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Zadatak | Bod |
| 101. | Napiši tablicu stanja za sklop sa slike. A B Y 0 0 0 1 1 0 1 1 | 2 |

| 102. | Napiši tablicu stanja za sklop sa slike. A Y 0 1 | 1 |
| --- | --- | --- |

| 103. | Na zaslonu osciloskopa dobiven je ovakav valni oblik. Očitaj amplitudu napona U =____________ | 1 |
| --- | --- | --- |

| 104. | Koji element ima karakteristiku prikazanu slikom. otpornik tiristor svjetleća dioda | 1 |
| --- | --- | --- |

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 105. | Koji elektronički element ima karakteristiku. a) dioda b) tiristor c) trijak | 1 |

| 106. | Analogni mjerni član i pretvarač koji brzinu vrtnje pretvara u odgovarajući električni napon zove se a) resolver b) stroboskop c) tahogenerator | 1 |
| --- | --- | --- |

| 107. | Resolver je mjerni uređaj koji ugrađen u kućište motora prikazuje a) izmjerenu temperaturu namota b) digitalni zapis podatka o položaju rotora c) izmjerene vibracije osovine | 1 |
| --- | --- | --- |

| 108. | Elektronička komponenta 100 Ω,trimer je oznaka : a) operacijskog pojačala b) promjenjivog otpora za fino namještanje otpora c) promjenjivog otpora za brzo namještanje otpora | 1 |
| --- | --- | --- |

| 109. | Pad napona na diodi u iznosi 1V. Odredi izlazni napon. | 2 |
| --- | --- | --- |

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 110. | Ispod valnog oblika napona izvora nacrtaj napon dobiven na otporniku | 3 |

| 111. | Posebna skupina mikroračunala za sekvencijsko upravljanje i regulaciju u industriji naziva se a) RAM b) PLC c) NTC | 1 |
| --- | --- | --- |

| 112. | Brojilo impulsa ( engl. counter ) s osnovom brojenja 10 naziva se : .......................................................................................................................... | 1 |
| --- | --- | --- |

| 113. | Kako se zove ovakva izvedba elektroničkog sklopa? a) tranzistorska izvedba b) integrirana izvedba c) digitalna izvedba | 1 |
| --- | --- | --- |

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 114. | Elektroenergetski sustav skup je postrojenja i opreme, a čine ga : a ) .................................................................................... b ) .................................................................................... c ) .................................................................................... d ) .................................................................................... e ) .................................................................................... | 2 |

| 115. | Vodiči zračnih dalekovoda izrađuju se u obliku užadi. Tipovi vodiča su a ) ........................................................................ b ) ...................................................................... c ) ....................................................................... | 1 |
| --- | --- | --- |

| 116. | Skice prikazuje glave kojih stupova : a ) .................................. b ) .................................. c ) .................................. | 1 |
| --- | --- | --- |

| 117. | Skica prikazuje ............................................................................................... | 1 |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Zadatak | Bod |
| 118. | Nosivo ovješenje snopa sa izoliranim nosivim neutralnim vodičem i spajanje kućnog priključka. Upiši brojeve pripadajućih elemenata. | 3 |

| 119. | Pokusima praznog hoda i kratkog spoja transformatora, zapravo određujemo gubitke u ...................................................i....................................................... . | 2 |
| --- | --- | --- |

| 120. | Dovrši shemu spoja trofaznog transformatora grupe spoja Yy 6. | 2 |
| --- | --- | --- |

| 121. | Transformator u štednom spoju ima napon po zavoju od 1V. a) Napon primara je ____________V. b) Napon sekundara je ____________V. | 1 |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Zadatak | Bod |
| 122. | Vodove koji napajaju 3f~ AM a time i sam motor od kratkog spoja štite ................................................................................................................................ a od preopterećenja .................................................................................................. | 2 |

| 123. | Nadopuni shemu upravljačkog strujnog kruga da se ostvari „ samodržanje „. | 2 |
| --- | --- | --- |

| 124. | Otvoreni kontakti sklopke rezultiraju da između točaka A i B vrijedi : a) Rab = 0 Ω Iab = 0 A b) Rab = 0 Ω Uab = 0 V c) Rab = ∞ Iab = 0 A d) Rab = ∞ Uab = 0 V | 1 |
| --- | --- | --- |

| 125. | Za spoj trokut trofaznog trošila vrijedi : a) UL = Uf IL = √3If b) UL = √3Uf IL = √3If c) UL = √3Uf IL = If d) UL = √3Uf If = √3 IL | 1 |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Zadatak | Bod |
| 126. | Jednofazni kondenzatorski asinkroni motor priključi na instalaciju. Ucrtaj poziciju kondenzatora i kratkospojnika ( brika ) Desni smjer vrtnje Lijevi smjer vrtnje | 3 |

| 127. | Natpisna pločica određuje izvedbu spoja motora na instalaciju. Spoj namota motora i priključak na instalaciju ucrtaj na shemi. | 2 |
| --- | --- | --- |

| 128. | Grijača ploča štednjaka ima tri grijače spirale i četiri priključna izvoda. Kolika je ukupna snaga ako višepolna sklopka uključuje strujni krug preko kontakata 1-2 ? | 1 |
| --- | --- | --- |

| R.B. | Zadatak | Bod |
| --- | --- | --- |
| 129. | Priključi motor na instalaciju preko bimetalnog releja. Ucrtaj poziciju osigurača, kondenzatora i kratkospojnika ( brika ) | 4 |